ЛИНИЯ    ШТАМПОВКИ ДЕТАЛИ

Линия предназначена для производства штамповки деталей.

Оборудование изготовлено с использованием передовых технологий, быстропереналаживаемое, имеет малое энергопотребление,  постоянно совершенствуется. Состав линии может быть изменен с учетом пожеланий заказчика.

СХЕМА   ЛИНИИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  МАТЕРИАЛ

-малоуглеродистые и легированные стали, цветные металлы (алюминий) и их различные  сплавы.  Кроме  того,  могут  быть  использованы плакированные или биметаллические    материалы (окрашенные, оцинкованные и др.).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Скорость профилирования, м/мин | 1…6 (в пределах) |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт не более | не более 5 |
| Электропитание, В | 380 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Длина, мм | 6500 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 3000 |
| Высота max, мм | 3500 |

СОСТАВ ЛИНИИ

1. Рулонница подающая

Предназначен для разматывания и подачи рулонного материала в листоправильную машину.

Максимальная ширина рулона, мм 			– 500

Внутренний диаметр рулонов, мм 				– 460…620

Максимальный наружный диаметр рулона, мм 		– 1500

Максимальный вес рулона, кг 				– 3000

Механизм разжима 						– ручной

Масса, кг 							– 480

2. Машина  листоправильная

Высота зоны правки листа от пола, мм 	– 1124

Ширина  ленты , мм   	– 200…400

Толщина ленты, мм    	– 3…5

Максимальная скорость продвижения ленты, м/мин  	– 8

Диаметр правильных роликов, мм  	– 118

Рабочее давление пневмосистемы, МПа  	– 0,5

Расход сжатого воздуха, л/мин   	– 350

Габаритные размеры:

Длина, мм    	– 1900

Ширина, мм   	– 1300

Высота, мм   	– 1525

Масса, кг  	– 1662

3. Штамп комбинированный

Высота зоны подачи ленты от основания, мм  	– 203

Габариты детали:

длина, мм   	– 290

ширина, мм  	– 280

высота, мм   	– 70

толщина ленты, мм 	– 4.0

ширина ленты, мм  	– 280

Ширина  развертки, мм    	– 386

4. Пресс кривошипный

Техническая характеристика основного электрооборудования.

Привод машины листоправильной подающей:

Электродвигатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     АИР 112 МВ 1М1081

мощность, кВт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     4,0

частота вращения, об/мин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1000

2. Электронная система управления

Предназначена для синхронизации работы всех единиц оборудования, входящих в линию.

Автоматика на базе «SIMENS». Частотные преобразователи приводов фирмы «HITACHI». Электронный блок управления встраивается в шкаф-пульт управления.

##### СРОКИ ПОСТАВКИ

Срок изготовления линии от 3 месяцев.

#### ГАРАНТИЙНОЕ  И  ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОАО "Ульяновский НИАТ" осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования в соответствии с договором.