АВТОМАТИЗИРОВАННОЯ  ЛИНИЯ    ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ПРОФИЛЯ «БЛОК-ХАУС»

Линия предназначена для производства стеновых профилей «блок-хаус».

Оборудование изготовлено с использованием передовых технологий, быстропереналаживаемое, имеет малое энергопотребление,  постоянно совершенствуется. Состав линии может быть изменен с учетом пожеланий заказчика.

СХЕМА   ЛИНИИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  МАТЕРИАЛ

- малоуглеродистые и легированные стали, цветные металлы (алюминий) и их  различные  сплавы.  кроме  того,  могут  быть  использованы плакированные  или биметаллические материалы (окрашенные, оцинкованные и др.).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Скорость профилирования, м/мин | 7…10 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт не более | не более 12 |
| Электропитание, В | 380 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Длина, мм | 12350 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 1750 |
| Высота max, мм | 2300 |

1. Разматыватель рулона

Предназначен для разматывания и подачи рулонного материала в профилирующий станок.

Максимальная ширина рулона, мм 			             – 500

Внутренний диаметр рулонов, мм 				– 460…620

Максимальный наружный диаметр рулона, мм 		– 1500

Максимальный вес рулона, кг 				– 3000

Механизм разжима 						– ручной

Масса, кг 							– 480

# 2. Станок профилирующий

Толщина обрабатываемого матеpиала, мм   	– 0,5…0,6

Количество профилирующих клетей, шт      	– 12

Расстояние между профилирующими клетьми, мм       	–300

Скорость профилирования, м/мин    	– 10…12

Высота оси рабочей зоны над полом, мм    	– 975…1045

Расстояние от пола до нижнего рабочего вала

с оснасткой, мм     	– 935…1005

Диаметр рабочих валов, мм      	– 65

Длина рабочей части валов, мм    	– 500

# 3. Устройство отрезное

# Наибольшая шиpина отpезаемой детали, мм  	– 420

Высота от уровня пола до полки профиля

в отрезной матрице, мм   	– 1010…1050

Наибольший ход пуансона, мм    	– 80

Усилие пневмоцилиндpа, кН    	– 30,9

Скоpость пеpемещения каpетки, м/с   	– 0,13

Наибольший ход каpетки, мм    	– 200

Рабочее давление в пневмосистеме, МПа  	– 0,4-0,6

Поперечная регулировка пресса, мм    	– 60

Вертикальная регулировка пресса, мм   	– 40

4. Стол приемный со сбрасывателем

Предназначен для приема готовых деталей и удаления их из рабочей зоны.

Максимальная длина принимаемого профиля, мм 	           – 6000

Максимальная ширина принимаемого профиля, мм 	           – 400

5. Электронная система управления

Предназначена для синхронизации работы всех единиц оборудования, входящих в линию.

Автоматика на базе «SIMENS». Частотные преобразователи приводов фирмы «HITACHI». Электронный блок управления встраивается в шкаф-пульт управления.

##### СРОКИ ПОСТАВКИ

Срок изготовления линии от 3 месяцев.

#### ГАРАНТИЙНОЕ  И  ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОАО "Ульяновский НИАТ" осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования в соответствии с договором.