АВТОМАТИЗИРОВАННОЯ  ЛИНИЯ    ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ

Линия предназначена для производства сварных профилей.

Оборудование изготовлено с использованием передовых технологий, быстропереналаживаемое, имеет малое энергопотребление,  постоянно совершенствуется. Состав линии может быть изменен с учетом пожеланий заказчика.

СХЕМА   ЛИНИИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  МАТЕРИАЛ

- малоуглеродистые и легированные стали

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Скорость профилирования, м/мин | 4…8 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт не более | не более 85 |
| Электропитание, В | 380 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 2 |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Длина, мм | 43000 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 3700 |
| Высота max, мм | 2300 |

1. Разматыватель рулона

Предназначен для разматывания и подачи рулонного материала в профилирующий станок.

Максимальная ширина рулона, мм 			– 650

Внутренний диаметр рулонов, мм 				– 450…520

Максимальный наружный диаметр рулона, мм 		– 1200

Максимальный вес рулона, кг 				– 3000

Механизм разжима 						– ручной

Масса, кг 							– 490

2. Ножницы гильотинные

Максимальная ширина  ленты, мм  	– 625

Минимальная ширина ленты, мм  	– 150

Максимальная толщина ленты, мм   	– 4.0

Скорость реза, мм/с 	– 23,2

3 Пост сварочный

Предназначен для сварки кроев заготовки с целью обеспечения непрерывного процесса формообразования гнутого профиля.

4. Станок гибочно-прокатный

Предназначен для производства гнутого профиля гибкой-прокаткой из стальной ленты. На станине станка наряду с основными профилирующими узлами установлены правильное устройство и устройство для протирки и смазки ленты.

Максимальная толщина обрабатываемого материала, мм                   -5,0

Максимальная ширина заготовки, мм                                                    -700

Максимальная глубина профилирования, мм                                       -90

Масса станка, кг

5. Сварочно-обжимной агрегат

Предназначен для сварки торцов профиля с целью получения замкнуто-сварной детали.

# 6. Станок калибрующий

Толщина  материала, мм  	– 1.0…4.0

Максимальная ширина заготовки, мм 	– 600

Расстояние между клетьми калибрующими, мм  	– 600

Скорость профилирования, м/мин 	– 4…8

# 7. Пила отрезная

Максимальный ход каретки, мм  	– 2000

Частота вращения дисковой пилы, об/мин  	– 3000

Скорость подачи дисковой пилы, м/мин 	– 15

# 8. Стол приемный со сбрасывателем

### Высота рабочей  поверхности стола над полом, мм:

### минимальная  	– 800

### максимальная  	– 1050

### Максимальная длина принимаемого профиля, мм  	– 6000

### Максимальная ширина принимаемого профиля, мм	– 400

9. Электронная система управления

Предназначена для синхронизации работы всех единиц оборудования, входящих в линию.

Автоматика на базе «SIMENS». Частотные преобразователи приводов фирмы «HITACHI». Электронный блок управления встраивается в шкаф-пульт управления.

##### СРОКИ ПОСТАВКИ

Срок изготовления линии от 6 месяцев.

#### ГАРАНТИЙНОЕ  И  ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОАО "Ульяновский НИАТ" осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования в соответствии с договором.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

- Разработка технологических процессов на предлагаемое оборудование

- Обучение персонала заказчика работе на оборудовании

- Организация доставки оборудования до места монтажа

- Пуско-наладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию у заказчика

- Консультационные услуги в области проектирования и запуска в производство оборудования