|  | Акционерное общество "Ульяновский научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства" (АО "Ульяновский НИАТ") ИНН 7328049049 КПП 732801001 432010 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 34 тел./факс (8422) 55-13-48, 55-02-82, 52-46-81, 52-00-11, 52-67-47, 52-53-76 E-mail: info@ulniat.ru www.ulniat.ru |
| --- | --- |

Прайс-лист   по состоянию на 08.09.2015 года

Ограждения лестничных маршей и площадок -  ТУ 5262-003-12558115-2005

По назначению ограждения подразделяют на типы:

МВ – для внутренних лестничных маршей;   МВИ – для внутренних лестничных маршей для инвалидов; ПВ – для внутренних лестничных площадок.

В соответствии с ГОСТ 25772 по виду заполнения каркаса ограждения являются решетчатыми (а ≤.150 мм).

В соответствии с ГОСТ 23118 ограждения классифицируются:

- по степени заводской готовности – изготовленные на заводе в виде марок (элементов) и укрупняемые при монтаже;

- по виду соединения конструкции – сварные;

- по виду силового воздействия – воспринимающие постоянные, временные нагрузки и воздействия;

- по степени агрессивности внешней среды –  эксплуатируемые в неагрессивных средах;

- по температурным условиям возведения и эксплуатации – эксплуатируемые в отапливаемых и неотапливаемых зданиях и сооружениях;

- по характеру функционирования – стационарные.

Пример записи марки ограждений при заказе:

«Ограждение лестничного марша ОЛМ-21 (МВ 30,2.12-30,2.7,6 Р)», где

- ОЛМ-21 – условное обозначение

- МВ – тип ограждений,

#### - 30,2 – длина ограждения в дециметрах,

#### - 12 – высота опоры ограждения в дециметрах,

#### - 7,6 – высота каркаса ограждения в дециметрах,

#### - Р – вид заполнения каркаса ограждений (решетчатые).

#### Общий вид ограждений представлен на рисунках 1.

Основные размеры ограждений и размеры между элементами ограждений, должны соответствовать указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а  1                                                                                                                                                  В миллиметрах

| Тип ограждения | Длина ограждений L | Высота опоры ограждений H | Высота каркаса ограждений h | Расстояние между элементами заполнения каркаса а | Расстояние между опорами ограждения | Кол-во опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МВ | 2400 | 1020 | 760 | 150/150х4/150х6/150х4/150 | 600х900х600 | 4 |
| МВ, МВИ | 1500 | 1020 | 760 | 150/150х4/150х4/150 | 600х600 | 3 |
| ПВ | 1600 | 930 | 760 | 150х2/150х6/150х2 +100 | 900 | 2 |
| МВ | 3020 | 1200 | 760 | 64/150х4/150х4/150х4/153х4/143х2/129х2 | 600х600х600х612х286 | 6 |
| МВ | 1538 | 1200 | 760 | 120х3/156х4/143х2/134х2 | 624х286 | 3 |
| ПВ | 1475 | 1200 | 760 | 100/150х4/145х4/100+95 | 600х580 | 3 |

Цены на основные виды продукции представлены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

| Ограждение лестничного марша и лестничной площадки | Масса кг/шт. | Стоимость руб./шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Ограждение лестничного марша ОЛМ-ИМ58 (МВ 24.10,2-24.7,6 Р) | 15,90 | 2473,99 |
|  | Ограждение лестничного марша ОЛМ-ИМ57 (МВ 15.10,2-15.7,6 Р) | 10,89 | 1934,17 |
|  | Ограждение лестничной площадки ОЛП-ИМ60 (ПВ 16.9,3-16.7,6 Р) | 9,42 | 1904,09 |
|  | Ограждение лестничного марша ОЛМ-21 (МВ 30,2.12 -30,2.7,6 Р) | 17,58 | 3395,93 |
|  | Ограждение лестничного марша ОЛМ-20 (МВ 15,37.12-15,37.7,6 Р) | 11,65 | 1673,70 |
|  | Ограждение лестничной площадки ОЛП-23 (ПВ 14,75.12-14,75.7,6 Р) | 10,68 | 1551,79 |
|  | Ограждение лестничного марша ОЛМ-ИМ57 инв. (МВИ 15.10,2-15.7,6 Р) | 12,89 | 2462,66 |

Возможно изготовление ограждений лестничных маршей по индивидуальным размерам Заказчика

| Сечение профилей | Общий вид ограждений |  |
| --- | --- | --- |
| Поручень 55,8х14,3х1,2 Швеллер 15х20х6х1,2 Труба 15х25х1,2 | МВИ |  |
|  | МВ |  |
| 1 – Обод (Поручень 55,8х14,3х1,2), 2 –Опора (Труба 15х25х1,2), 3 – Стяжка (Труба 15х25х1,2), 4 – Распорка (Швеллер 15х20х6х1,2), 5 – Вкладыш (Лист Ст3 S=10), 6 – Планка (Лист Ст3 S=2,0), 7 - Обод для инвалидов (Поручень 55,8х14,3х1,2), 8 - держатель обода для инвалидов (Труба15х25х1,2) L-длина ограждения, h-высота каркаса ограждения, H- высота опоры ограждения Угол наклона 26º30' Рисунок 1- Общий вид ограждений |