Авиационную технологию в строительную индустрию. Перспективы - от идеи до внедрения.

Газета "Поволжье", 2001 г.

ФГУП "Ульяновский НИАТ" ("Ульяновский НИИ авиационной технологии и организации производства") занимается разработкой, изготовлением и внедрением технологии и оборудования для формообразования профилей, труб и гофр из листовых заготовок различных материалов методом "стесненного изгиба". 
Это направление было организовано для отработки технологии высокоресурсных   гнутых профилей из различных, в том числе из труднодеформируемых авиационных сплавов и композиционных материалов. В результате работы с ведущими КБ авиационной отрасли, такая технология, профили и оборудование были внедрены в действующее производство самолетов ИЛ-114, ИЛ-103, Бе-200, Ту-334, Ан-70, Ан-140 и   используются на большинстве авиапредприятий страны, ближнего зарубежья. 
В настоящее время эксплуатируется около 50 наименований специализированного оборудования, разработанного институтом, в том числе: линии производства профилей и гофр, раскройные комплексы и отдельные станки для раскроя, формообразования, правки, отрезки.
Преимуществами    данной технологии и оборудования являются: формообразование профилей любой конфигурации за минимальное число переходов (4-6), компактность, малое энергопотребление, экономичность, время переналадки при переходе с одного профиля на другой   не превышает 30 минут. 
Оборудование для изготовления профилей позволяет получать элементы подвесных потолков и металлический сайдинг, профили для внутреннего каркаса оконных пластиковых рам и кровельные изделия (в т. ч. "автофальц"), профили каркаса и облицовки строительных конструкций легкосборных зданий и сооружений.
Технология позволяет изготавливать различные профили для автомобилестроения, в том числе с заданной продольной кривизной и объемной деформацией рельефа поверхности, применять их в серийных изделиях УАЗ, ПАЗ   (бампер, порог кузова, профили каркаса сидений, плинтус салона и др.).
Нами проведена работа по патентованию и сертификации оборудования,   и на станки типа ГПС-300   получен сертификат соответствия №   POCC RU .ТЧ02.В00862.
Опыт промышленного внедрения показал высокую технико-экономическую эффективность выполняемых процессов. Простота, универсальность, высокая производительность оборудования и качество продукции выгодно отличают применяемую авиационную технологию от обычных методов изготовления профилей моделирование в Ansys/ls-dyna
Накопленный институтом опыт получения, изготовления сложных листовых профилей из самых различных металлов и сплавов, поставки высокоэффективного технологического оборудования для этих целей, знание потребностей рынка в этой продукции и возможных перспектив развития этой технологии и связанных с ней отраслей, привели к тому, что в институте было принято решение – дальнейшее развитие всего направления   построить на самых соврем